## Slide 1: Esterel et SCADE, de la recherche à l’industrie 3. Urgences scientifiques posées par l’industrie
Gérard Berry
Collège de France
Chaire Algorithmes, machines et langages
gerard.berry@college-de-france.fr
Cours 3, Inria Sophia-Méditerranée, 29/01/2014

## Slide 2: Trois questions brûlantes
On ne peut pas se servir à fond du langage, car il rejette des programmes évidemment corrects pour erreur de causalité !
Tous les systèmes sur puce sont maintenant multi-horloges et utilisent le clock-gating. Quelle est votre offre en ce domaine?
Nos évaluations par la R&D sont bonnes, mais pour passer en production il est impératif de traiter les ECOs. Comment faites vous cela?

## Slide 3: Trois questions brûlantes
On ne peut pas se servir à fond du langage, car il rejette des programmes évidemment corrects pour erreur de causalité !
Tous les systèmes sur puce sont maintenant multi-horloges et utilisent le clock-gating. Quelle est votre offre en ce domaine?
Nos évaluations par la R&D sont bonnes, mais pour passer en production il est impératif de traiter les ECOs. Comment faites vous cela?

## Slide 4: La causalité (1984-2012)
Je prie mes héritiers de faire procéder à une autopsie,
car je tiens absolument à connaître les causes de ma mort.
En 1768, la France acheta la Corse,
trois ans avant la naissance de Napoléon,
pour être sûr qu’il serait français.
Vu son nom, Gilles Kahn était bien forcé
de travailler sur les réseaux de Kahn !

## Slide 5: Causalité : logique, statique, dynamique ?
X  X or not X
X  X
X  not X
if X then emit X end
if X then nothing else emit X end
if X then emit X else emit X end
non-déterminisme ou non-causalité ?
déterminisme mais causalité ?

## Slide 6: Solution 1 : retards + acyclicité
Pour casser les cycles, introduire des délais
  pre(X) de Lustre : valeur à l’instant d’avant
  if pre(X) then emit X end  OK
  next(X) de TLA : émettre à l’instant d’après
  if X then emit next X end  OK
Exiger l’acyclicité du graphe de dépendance
  if X then emit Y end  dépendance Y  X
  calculer les dépendances potentielles par analyse statique
  erreur si le graphe des dépendances est acyclique
Contrainte OK en flot de données (Lustre / SCADE)
et (hélas) quasi-obligatoire en synthèse de circuits
Mais trop rigide en contrôle complexe !

## Slide 7: Exemple naturellement cyclique (SW)
input TOP_HORLOGE, INDICATEUR_ON ;
relation TOP_HORLOGE # INDICATEUR_ON ;
signal FIN, REARMEMENT in
abort
await TOP_HORLOGE ; emit FIN end
when REARMEMENT
||
abort
every INDICATEUR_ON ; emit REARMEMENT
when FIN
end signal
TOP_HORLOGE # INDICATEUR_ON  FIN # REARMEMENT
E. Ledinot, Dassault aviation, séminaire du 16/04/2013

## Slide 8: Analyse explicite fine (Gonthier, 1987)
Calcul de potentiels d’émission de signaux
utilisant le développement explicite d’un
automate, dépendant de l’état et de l’entrée
=>Accepte les programmes Dassault
Mais deux inconvénients importants
  pas de caractérisation simple des programmes acceptés iou rejetés
  ne passe pas à l’échelle, comme toute génération id’automates déterministes
Pb: trouver une solution pour Esterel v4 / v5

## Slide 9: Partage de ressources  cycles combinatoires
O = if C then F(G(I)) else G(F(I))
F
G
C
C
I
O
C
1
0
1
0
1
0
Sharad Malik, Analysis of Cyclic Combinational Circuits
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated
Circuits and Systems, VOL. 13, NO. 7, JULY 1994

## Slide 10: Partage de ressources  cycles combinatoires
O = if C then F(G(I)) else G(F(I))
cycle
F
G
C
C
I
O
C
1
0
1
0
1
0

## Slide 11: Partage de ressources  cycles combinatoires
F
G
C
C
I
O
C
1
0
1
0
1
0

## Slide 12: Partage de ressources  cycles combinatoires
F
G
1
O
1
1
0
1
0
1
0
1
I
C  1  O  if C then F(G(I)) else G(F(I))

## Slide 13: Partage de ressources  cycles combinatoires
F
G
0
I
O
0
1
0
1
0
1
0
0
Le cycle ne pose ni problème logique,
ni problème électrique !
C  0  O  if C then F(G(I)) else G(F(I))

## Slide 14: Circuits séquentiels cycliques OK
Allocateur de ressources
round-robin cyclique
(R. de Simone)
ILD
(Instruction Length Decoder)
1
2
3
5
4
6

## Slide 15: Electricité  Logique constructive
Hamlet : ToBe  ToBe or not ToBe
ToBe
Se stabilise électriquement à 1 pour certains délais
des portes et fils, mais pas pour tous les délais !
Calcule 1 en logique classique
mais pas en logique constructive (sans tiers exclu) !
Théorème (Mendler-Shiple-Berry), cours 26/03/2014 :
électriquement stable pour tous délais  constructif

## Slide 16: Anagramme renversante?
Etre ou ne pas être, voilà la question !
Oui, et la poser n’est que vanité orale !
Anagrammes renversantes
ou le sens caché du monde
E. Klein, J. Perry-Salkow et M. Donatien
Et bien non !

## Slide 17: Partage de ressources  cycles combinatoires
O = if C then F(G(I)) else G(F(I))
Trouvé correct par la sémantique constructive
Pour F, G, H, etc, la version cyclique
est linéaire mais la version acyclique exponentielle en taille
F
G
C
C
I
O
C
1
0
1
0
1
0

## Slide 18: Propagation constructive : des faits !
emit x
|| if not x then emit y
|| if not y then emit z
 x  1
must
emit x
|| if not x then emit y
|| if not y then emit z
y  0
car les émetteurs
de y ont disparu
cannot
emit x
|| if not x then emit y
|| if not y then emit z
 z  1
emit x
|| if not x then emit y
|| if not y then emit z
must

## Slide 19: Implémentation
Interprétation : propagation pas à pas des valeurs
  application directe des règles de la sémantique constructive
  vrais cycles détectés à l’exécution
Compilation / vérification par BDD / SAT
  vérification de la constructivité en fonction des relations
  d’entrées et des états atteignables
  abstraction des données (mais calcul exact faisable en SMT)
  production d’un circuit / logiciel acyclique équivalent
  vérification dé l’équivalence avec un acyclique fait main
  algorithmes malins (T. Shiple) mais chers en pratique
  (passage à l’échelle non garanti)
Beaucoup d’améliorations algorithmiques possibles

## Slide 20: Autre causalité : la programmation réactive
Interdire la réaction instantanée à l’absence
Privilégier l’absence sur la présence
retarder l’accès aux valeurs
F. Boussinot, 1991 : Reactive C, SugarCubes
L .Mandel, 2002 : Reactive ML
 Tous les programmes ont une sémantique
if X then emit X end  X absent
if X then nothing else emit X end
if X then emit X else emit X end
else pause; emit X end

## Slide 21: Trois questions brûlantes
On ne peut pas se servir à fond du langage, car il rejette des programmes évidemment corrects pour erreur de causalité !
Tous les systèmes sur puce sont maintenant multi-horloges et utilisent le clock-gating. Quelle est votre offre en ce domaine?
Nos évaluations par la R&D sont bonnes, mais pour passer en production il est impératif de traiter les ECOs. Comment faites vous cela?

## Slide 22: Masquage d’horloge (clock gating)
Habituellement vu comme économiseur d’énergie
mais aussi utilisable en algorithmique HW
En partie automatisé par pattern-matching HDL
Pas vraiment dans le modèle RTL des circuits
logique de masquage
(FPGA, logiciel)
1
0
in
out
en
Clock gater (ASIC)
out
en
in

## Slide 23: Instruction suspend
suspend
loop
pause ;
emit ?X <= pre(?X) + 1
pause ;
end loop
||
loop
pause ;
emit next ?Y <= ?Y+1 ;
pause ;
end loop
when Susp
état de départ

## Slide 24: Instruction suspend avec Susp absent
suspend
loop
pause ;
emit ?X <= pre(?X) + 1
pause ;
end loop
||
loop
pause ;
emit next ?Y <= ?Y+1 ;
pause ;
end loop
when Susp
état de départ
action
état d’arrivée

## Slide 25: Instruction suspend avec Susp présent
suspend
loop
pause ;
emit ?X <= pre(?X) + 1
pause ;
end loop
||
loop
pause ;
emit next ?Y <= ?Y+1 ;
pause ;
end loop
when Susp
suspension
état de départ
état d’arrivée
inchangé

## Slide 26: Sémantique formelle de suspend
E
E' k
s p'
U
p
E
E’ k
p’
s p
U
s  E
E
O 1
s p
U
s p
U
/
s  E
même état
pas d’action
nouvel état
action

## Slide 27: K. Schneider : par symétrie, weak suspend
E
E' k
s p'
U
p
E
p’
s p
U
s
E
E' max(k,1)
s p
U
s p
U
p
E
E’ k
p’
s  E
s  E
E’ k
nouvel état
action
action
même état

## Slide 28: Instruction weak suspend
weak suspend
loop
pause ;
emit ?X <= pre(?X) + 1
pause ;
end loop
||
loop
pause ;
emit next ?Y <= ?Y+1 ;
pause ;
end loop
when Susp
état de départ

## Slide 29: weak suspend avec Susp absent
weak suspend
loop
pause ;
emit ?X <= pre(?X) + 1
pause ;
end loop
||
loop
pause ;
emit next ?Y <= ?Y+1 ;
pause ;
end loop
when Susp
action
état de départ
état d’arrivée
idem suspend

## Slide 30: weak suspend avec Susp présent
weak suspend
loop
pause ;
emit ?X <= pre(?X) + 1
pause ;
end loop
||
loop
pause ;
emit next ?Y <= ?Y+1 ;
pause ;
end loop
when Susp
état d’arrivée
inchangé !
suspension, action

## Slide 31: weak suspend immédiat
par défaut, suspension ignorée au premier instant
variante immédiate pour suspendre au premier instant
weak suspend
p
when immediate S
trap Done in
loop
trap Immediate in
{
p
||
if exp then exit Immediate end
}
exit Done
end trap;
pause
end loop
end trap

## Slide 32: weak suspend  clock gating
weak suspend
p
when Susp
In
Susp
circuit de p

Out
le clock gating devient un opérateur standard,
avec une sémantique standard
Il se compile soit par un vrai clock gating,
soit par un multiplexeur (option du compilateur)

## Slide 33: Circuits multi-horloges GALS
M1
M2
M3
h1
h2
h3

## Slide 34: Horloge rapide fictive
M1
M2
M3
h1
h2
h3
weak suspend
weak suspend
weak suspend

## Slide 35: Esterel multi-horloges
multiclock Multi :
input {h1, h2, h3} : clock ;
input I, J, K ;
output X, Y, Z ;
{
run M1 [ clock h1 ]
||
run M2 [clock h2 ]
||
run M3 [clock h3 ]
}
end multiclock
-- horloges dérivées
signal h4, h5 : clock in
sustain {
h4 <= h1 if I,
h5 <= mux(J, h2, h3)
}
||
...
}
end signal
Sémantique mathématique, ASIC multi-horloges
FPGA / logiciel par weak suspend, vérification formelle

## Slide 36: Trois questions brûlantes
On ne peut pas se servir à fond du langage, car il rejette des programmes évidemment corrects pour erreur de causalité !
Tous les systèmes sur puce sont maintenant multi-horloges et utilisent le clock-gating. Quelle est votre offre en ce domaine?
Nos évaluations par la R&D sont bonnes, mais pour passer en production il est impératif de traiter les ECOs. Comment faites vous cela ?

## Slide 37
Micro-architecture
Architecture
Circuits
Design logique RTL
DFT (testabilité)
PlacementRoutage
Masks
$ 1,000,000
Chips
ESTEREL V7

## Slide 38
Micro-architecture
Architecture
Circuits
Design logique RTL
DFT (testabilité)
PlacementRoutage
Masks
$ 1,000,000
Chips
ESTEREL V7
modif source
resynthèse
ECO

formellement !
Correction de bug
trouvé sur le circuit

## Slide 39: Traçabilité en HDL des noms Esterel
317 : await@state1 A
PauseReg_state1_0_317
521 : emit A <= B
Status_A_S12_0 :=
Go_521_0 and Status_B_S5_1
annotation source
fonction
pointeur source
Ce type de traçabilité est indispensable
pour la certification du compilateur SCADE

## Slide 40: ECO d’automate : ajout d’une transition
Next (state) = Stay (state) or Enter (state)
modifier la condition Stay de l’état source
modifier la condition Enter de l’état cible

## Slide 41: Modification Stay état source
and not (PauseReg_BAD1_53_0 -- do not take new transition
and tx_adv and prim_pmreq_det)
PauseRegIn_BAD1_53_0 
Go_51_0 -- old next (BAD1)

## Slide 42: Modification Enter état cible
or (PauseReg_BAD1_53_0 -- in BAD1
and (tx_adv and prim_pmreq_det) -- trigger true
and not phy_ready_deasserted -- do not go to IDLE state
and not Status_movePrim_S15_0); -- do not go to BAD2 state
PauseRegIn_BAD3_37_0 := Go_35_0 -- old next (BAD3)

## Slide 43: Mais ce n’est pas si simple....
.... car le circuit généré par Esterel est très optimisé !
Analogie: patcher l’assembleur engendré par gcc –O4
logique
combinatoire
circuit
original
registres
d’état

## Slide 44: Mais ce n’est pas si simple....
logique
combinatoire
optimisation conjointe
logique / registres
H. Touati
E. Sentovich
H. Toma
registres
d’état
réencodés
.... car le circuit généré par Esterel est très optimisé !
Analogie: patcher l’assembleur engendré par gcc –O4
registres
d’état

## Slide 45: La bonne méthode
Rendre l’optimisation réversible (peu de perte)
Reconstruire les objets manquants si nécessaire

## Slide 46: Mais ce n’est pas si simple....
logique
combinatoire
optimisation conjointe
logique / registres
H. Touati
E. Sentovich
H. Toma
.... car le circuit généré par Esterel est très optimisé !
Analogie: patcher l’assembleur engendré par gcc –O4
registres
d’état

## Slide 47: Mais ce n’est pas si simple....
logique
combinatoire
optimisation conjointe
logique / registres
H. Touati
E. Sentovich
H. Toma
registres
d’état
réencodés
.... car le circuit généré par Esterel est très optimisé !
Analogie: patcher l’assembleur engendré par gcc –O4
registres
d’état

## Slide 48: La bonne méthode
Rendre l’optimisation réversible (peu de perte)
Reconstruire les objets manquants si nécessaire
Finir l’ECO de façon standard (toujours difficile)
Prouver formellement la correction finale
  nouveau source  nouveau circuit patché
Ce traitement des ECOs
est indispensable pour tout circuit en production
... mais peu connu dans la recherche académique

## Slide 49: Effets de bords inattendus
Pour toute équipe de design, on crée une équipe de vérification
Qui est jugée sur le nombre de bug qu’elle trouve
Mais les designs ont bien moins de bugs:
  langage plus clair et formel
  simulation de haut niveau
  vérification formelle très tôt dans le cycle
l’équipe de vérification se plaint d’être mal jugée
à cause de l’équipe de design!
Pas facile de convaincre le management
qu’il y gagne au total !

## Slide 50: Conclusion
Quand on a de vrais clients,
on ne peut rien mettre sous le tapis
Ils sont très exigeants, et ont raison de l’être
Les problèmes qu’ils rencontrent sont souvent plus durs et surtout plus gros que ceux que les chercheurs se posent eux-mêmes
Et les résoudre demande de la vraie recherche !
Faire semblant de résoudre les problèmes
d’un coup de hack se paye toujours cher par la suite.
Seule l’approche scientifique est vraiment pérenne.

## Slide 51: Références (voir page personnelle)
The Constructive Semantics of Esterel
G. Berry. Livre web, 3.0, 2002.
Constructive Boolean Circuits and the Exactness of Timed Ternary Simulation
M. Mendler, T. Shiple et G. Berry
Formal Methods in System Design, Vol.40, No.3, pp. 283-329, Springer (2012)
Clocking Schemes in Esterel
L. Arditi, G. Berry, M. Kishinevsky et M. Perreaut
Proc. Designing Correct Circuits DCC'06, Vienna, Austria
Late Design Changes (ECOs) for Sequentially Optimized Esterel Designs
L. Arditi, G. Berry et M. Kishinevsky
Proc. Formal Methods in Computer Aided Design (FMCAD'04), Austin, Texas, USA
Reactive C: An Extension of C to Program Reactive Systems
F. Boussinot
Software Practice and Experience, 21(4), avril 1991, pp. 401--428