## Slide 1: SMT : satisfaction modulo théories
Gérard Berry
Collège de France
Chaire Algorithmes, machines et langages
gerard.berry@college-de-france.fr
Cours 4, 23/03/2016
Et séminaire de Sylvain Conchon (LRI Orsay)

## Slide 2: Objectif, questions centrales et applications
Vérifier ou infirmer des formules mêlant logique et théories particulières
  Surtout des théories décidables utiles en informatique
  Quelquefois des théories indécidables, mais avec des algorithmes utilisables en pratique (ex. : quantification universelle).
Trois grandes questions
  Quelles théories traiter ? Avec quels algorithmes ?
  Comment écrire des formules agréables pour l’utilisateur ?
  Comment combiner les théories entre elles et avec la logique?
Beaucoup d’applications
  Vérification de circuits et programmes, génération de tests
  logique, arithmétique, structure de données , tableaux, pointeurs,
  appels de fonctions, etc.
  Programmation par contraintes
  Problèmes d’optimisation
  Simulation, bioinformatique, etc.

## Slide 3: Exemples de théories décidables et utiles
Egalité avec fonctions non interprétées
  un bon niveau d’abstraction dès que les détails des fonctions ne sont pas essentiels (ex. vérification de pipelines ou d’optimisations)
  satisfiabilité : NP-complet, mais bien utilisable
Arithmétique réelle
  programmation linéaire :
  très grand nombre d’applications, grosse industrie !
  satisfiabilité : simplexe général, 2n en théorie, mais bon en pratique
  Complexité : ellipsoïdes, polynomial, pas encore meilleur en pratique
Arithmétique entière
  ILP : Integer Linear Programming (coefficients et solutions)
  satisfiabilité : branch-and-bound, NP-complet
  applications : scheduling, optimisation, etc.
  inéquations aux différences :
  satisfiabilité : polynomiale
  application majeure : automates temporisés, cf cours 5 du 30/03/2016

## Slide 4: Exemples de théories décidables et utiles
Bitvecteurs
  importants pour la programmation système, l’optimisation de compilateurs et la vérification de circuits
  se ramène à SAT (bit blasting), donc NP-complet
  mais expression bien plus agréable que dans SAT direct
Logiques de pointeurs (non traitée dans ce cours)
  logique de séparation : gestion du tas, programmes parallèles
Combinaisons de théories décidables
  en général indécidable !
  mais des cas où ça marche....
Manipulation de tableaux
  mélange de non-interprété et d’arithmétique entière
  satisfiabilité : dépend des manipulations arithmétiques des indices

## Slide 5: Les principaux solveurs SMT
Alt-Ergo : (Inria Saclay, LRI Orsay, Ocaml Pro)
  conçu pour la preuve de programmes (Why 3)
  cf. séminaire de Sylvain Conchon ce jour !
CVC4 : New York University, Iowa University
  solveur généraliste, applications variées (langages, model checking, génération de tests, etc)
Simplify : le premier du domaine : Greg Nelson (DEC → ∗)
Yices : SRI Menlo Park
  solveur généraliste, en liaison avec l’assistant PVS
Z3 : Microsoft Research Redmond
  solveur généraliste open source
MathSat (arithmétique, Trento), VeriT (LORIA Nancy), Boolector (Bitvecteurs, Linz), Prover SL (Stålmark), etc.
Un format standard (SMT-LIB), une compétition (SMT-COMP)

## Slide 6: Agenda
Principe général de SMT
Egalité avec fonctions non interprétées
Arithmétiques entières et réelles
Bitvecteurs
Tableaux
Combinaisons de théories
Conclusion

## Slide 7: Agenda
Principe général de SMT
Egalité avec fonctions non interprétées
Arithmétiques entières et réelles
Bitvecteurs
Tableaux
Allocation mémoire et pointeurs
Combinaisons de théories
Conclusion

## Slide 8: Principe général de SMT
Travailler avec des formules mélangeant logique et théories
logique
arithmétique
logique + arithmétique + fonctions + tableaux
Satisfiabilité : il existe un modèle, i.e. une valeur des inconnues dans les théories qui rend la formule vraie
Validité : la formule est vraie pour tout modèle
⟺ sa négation n’est pas satisfiable

## Slide 9: Méthode 1 : DNF + traitement par cas
Mise de la formule logique en DNF (disjunctive normal form)
Résolution des cubes par des solveurs dédiés
DNF
4 appels du solveur arithmétique Arith :
clauses 1. et 3. insatisfiables à cause de
clauses 2. et 4. insatisfiables à cause de
Efficacité ⇒ apprentissage et mémorisation dans le solveur !

## Slide 10: Méthode 2 (la bonne) : interagir avec SAT

## Slide 11: Coopération bidirectionnelle SAT ⟷ Arith
analyse du conflit par Arith pour retour à SAT

## Slide 12: Coopération bidirectionnelle SAT ⟷ Arith

## Slide 13: Coopération bidirectionnelle SAT ⟷ Arith

## Slide 14: Agenda
Principe général de SMT
Egalité avec fonctions non interprétées
Arithmétiques entières et réelles
Bitvecteurs
Tableaux
Combinaisons de théories
Conclusion

## Slide 15: Fonctions non-interprétées
Calcul minimal des fonctions
  vérification de propriétés abstraites d’expressions
  optimisation de pipelines (HW) et de code généré (SW)
  records, ensembles, etc.

## Slide 16: Egalité avec fonctions non interprétées
Formules booléennes dont les atomes sont des expressions comportant des égalités sur des variables, des constantes et des appels de fonctions, mais sans sémantique spécifiée
formule

## Slide 17: Exemple : optimisation de pipeline HW
f
g
k
1 0
h
c
d
trop
long !
réarrangement
f
g
k
1 0
h
c
1 0
d

## Slide 18: Equations du circuit original
f
g
k
1 0
h
c
d
r1
r2
r3
r4
r5
i

## Slide 19: Equations du circuit optimisé
f
g
k
1 0
h
c
1 0
d
s1
s5
i
s2
s3

## Slide 20: Formule à infirmer pour valider le retiming
Mais cette formule est satisfiable !
Il faut rajouter des éléments de comportement pour c et mux

## Slide 21: Vérification en Z3 (MSR, version Python)
solve ( r1 == f(i) , r2 == r1 , r3 == k(g(r1)) , r4 == h(r1) ,
r5 == mux(c(r2), r3, d(r4)) ,
s1 == f(i) , s2 == c(s1) , s3 == mux(c(s1), g(s1), h(s1)) ,
s5 == mux(s2, k(s3), d(s3)) ,
s5 != r5 ,
T != F ,
(c(r2) == T or c(r2) == F) , (c(s1) == T or c(s1) == F)
mux(T, r3, d(r4)) == r3 ,
mux(F, r3, d(r4)) == d(r4) ,
mux(T, g(s1), h(s1)) == g(s1) ,
mux(F, g(s1), h(s1)) == h(s1),
mux(T, k(s3), d(s3)) == k(s3) ,
mux(F, k(s3), d(s3)) == d(s3) )
no solution

## Slide 22: Que se passe-t-il en cas d’erreur ?
solve ( r1 == f(i) , r2 == r1 , r3 == k(g(r1)) , r4 == h(r1) ,
r5 == mux(c(r2), r3, d(r4)) ,
s1 == f(i) , s2 == c(s1) , s3 == mux(c(s1), k(s1), h(s1)) ,
s5 == mux(s2, g(s3), d(s3)) ,
s5 != r5 ,
T != F ,
(c(r2) == T or c(r2) == F) , (c(s1) == T or c(s1) == F)
mux(T, r3, d(r4)) == r3 ,
mux(F, r3, d(r4)) == d(r4) ,
mux(T, g(s1), h(s1)) == g(s1) ,
mux(F, g(s1), h(s1)) == h(s1),
mux(T, k(s3), d(s3)) == k(s3) ,
mux(F, k(s3), d(s3)) == d(s3) )

## Slide 23: Le solveur produit un contre-exemple
i = 2,
T = 1,
F = 4,
s5 = 10,
s3 = 7,
s2 = 1,
s1 = 3,
r5 = 12,
r4 = 6,
r3 = 12,
r2 = 3,
r1 = 3,
d = [7 -> 9, 6 -> 13, else -> 9],
k = [3 -> 5, 11 -> 12, 7 -> 14, else -> 5],
mux = [(1, 5, 6) -> 7,
(1, 8, 9) -> 10,
(1, 12, 13) -> 12,
(4, 12, 13) -> 13,
(1, 11, 6) -> 11,
(4, 11, 6) -> 6,
(1, 14, 9) -> 14,
(4, 14, 9) -> 9,
else -> 7],
f = [2 -> 3, else -> 3],
h = [3 -> 6, else -> 6],
c = [3 -> True, else -> True],
g = [7 -> 8, 3 -> 11, else -> 8]
Si vous en voulez un autre, ajoutez (automatiquement)
la contrainte « et pas ces valeurs là » !

## Slide 24: Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué ?
solve ( r1 == f(i) , r2 == r1 , r3 == k(g(r1)) , r4 == h(r1) ,
r5 == mux(c(r2), r3, d(r4)) ,
s1 == f(i) , s2 == c(s1) , s3 == mux(c(s1), g(s1), h(s1)) ,
s5 == mux(s2, k(s3), d(s3)) ,
s5 != r5 ,
T != F ,
(c(r2) == T or c(r2) == F) , (c(s1) == T or c(s1) == F)
mux(T, r3, d(r4)) == r3 ,
mux(F, r3, d(r4)) == d(r4) ,
mux(T, g(s1), h(s1)) == g(s1) ,
mux(F, g(s1), h(s1)) == h(s1),
mux(T, k(s3), d(s3)) == k(s3) ,
mux(F, k(s3), d(s3)) == d(s3) )
mais pourquoi pas typer c ?
possible dans
tous les solveurs

## Slide 25: Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué ?
solve ( r1 == f(i) , r2 == r1 , r3 == k(g(r1)) , r4 == h(r1) ,
r5 == mux(c(r2), r3, d(r4)) ,
s1 == f(i) , s2 == c(s1) , s3 == mux(c(s1), g(s1), h(s1)) ,
s5 == mux(s2, k(s3), d(s3)) ,
s5 != r5 ,
T != F ,
(c(r2) == T or c(r2) == F) , (c(s1) == T or c(s1) == F)
mux(T, r3, d(r4)) == r3 ,
mux(F, r3, d(r4)) == d(r4) ,
mux(T, g(s1), h(s1)) == g(s1) ,
mux(F, g(s1), h(s1)) == h(s1),
mux(T, k(s3), d(s3)) == k(s3) ,
mux(F, k(s3), d(s3)) == d(s3) )
Et pourquoi pas
quantifier universellement
les arguments 2,3 de mux ?
parce que la logique
devient indécidable !
forall y, z. mux(T, y, z)) == y && mux(F, y, z) == z
Possible avec des heuristiques délicates, cf. séminaire

## Slide 26: Se débarrasser des constantes et fonctions

## Slide 27: Se débarrasser des constantes et fonctions

## Slide 28: Se débarrasser des constantes et fonctions

## Slide 29: Exemple papier-crayon

## Slide 30: Exemple papier-crayon

## Slide 31: Exemple papier-crayon

## Slide 32: Exemple papier-crayon

## Slide 33: Exemple papier-crayon

## Slide 34: Exemple papier-crayon

## Slide 35: Exemple papier-crayon

## Slide 36: Exemple papier-crayon

## Slide 37: Exemple papier-crayon
Fatigant pour nous, mais pas pour un ordinateur !

## Slide 38: Différence au lieu d’égalité
Chemin avec une seule différence !

## Slide 39: Bien plus efficace avec partage !

## Slide 40: Bien plus efficace avec partage !

## Slide 41: Autre exemple avec partage
(7×6) / 2 = 21
équations induites !
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 42: Autre exemple avec partage
(7×6) / 2 = 21
équations induites !
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 43: Théorie AC = associatif commutatif
Il est fréquent d’utiliser des opérations associatives (A) ou associatives-commutatives (AC):
  arithmétique : +, × AC
  mots : concaténation A
  multi-ensembles : union AC
  ensembles : union AC + idempotence (A U A = A)
  etc.
Comme extension directe du non-interprété, les solveurs utilisent des algorithmes de filtrage (unification) ou AC dans ces cas, :

## Slide 44: Agenda
Principe général de SMT
Egalité avec fonctions non interprétées
Arithmétiques entières et réelles
Bitvecteurs
Tableaux
Conclusion

## Slide 45: Arithmétiques entières ou réelles
L’arithmétique entière est indécidable (Gödel) → fragments
Comparaisons : x⩤⩥y, avec ⩤⩥ ∈ { <, ≤, ≥, >, =, ≠ }
Logique de la différence : x−y⩤⩥k, cf cours du 30/03
UTVPI ?? : ±x±y⩤⩥k
Arithmétique linéaire : 2x−3y+4z ≤ 5
Arithmétique polynomiale : 2xy−3yz2+4z3 ≤ 5

## Slide 46: LP : Linear Programming sur les réels
Systèmes d’inéquations linéaires réelles
En général, présenté comme problème d’optimisation par rapport à un critère de coût, mais se généralis en problème de satisfiabilité
De nombreux algorithmes et logiciels (libres ou industriels)
  Fourier-Motzkin
  Simplexe : pire cas exponentiel, mais efficace en pratique
  Simplexe : méthode du pivot, calculs matriciels
  Ellipsoïdes (Khachiyan, 1979) : polynomial, grosse surprise !

## Slide 47: ILP : Integer Linear Programming
Résoudre des inéquations linéaires à coefficients entiers et solution entières
  NP-complet, et plutôt cher en pratique
  très nombreuses applications : algorithmes combinatoires variés, scheduling, optimisation de code, etc.
Plusieurs méthodes :
  Branch-and-Bound, Omega test, recuit simulé, etc.
Principe du Branch-and-Bound
  résoudre le problème sur les réels, par exemple par le simplexe
  si la solution est entière, succès
  sinon, au moins une variable est fractionnaire, par exemple
  alors, contruire deux sous-problèmes avec
  itérer (astucieusement) jusqu’à trouver une solution entière
  s’il en existe une, elle sera trouvée, sinon Unsat

## Slide 48: Inéquations aux différences (Difference Logic)
Fondamental pour la vérification d’automates temporisés,
cf cours 4 du 30/03/2016 et séminaire de Kim Larsen

## Slide 49: Inéquations aux différence : algorithme
Satisfiabilité polynomiale
Non satisfiable ⟺ existence d’un cycle de poids négatif
→ vieil algorithme de Bellman-Ford en recherche opérationnelle
−3
2
1
4
−8

## Slide 50: Inéquations aux différence : algorithme
Satisfiabilité polynomiale
Non satisfiable ⟺ existence d’un cycle de poids négatif
→ algorithme de plus courts chemins (recherche opérationnelle)
2
1
4
−8
−1

## Slide 51: Agenda
Principe général de SMT
Egalité avec fonctions non interprétées
Tableaux
Arithmétiques entières et réelles
Bitvecteurs
Allocation mémoire et pointeurs
Combinaisons de théories
Conclusion

## Slide 52: Bitvecteurs
Les bitvecteurs sont essentiels pour l’implémentation efficace des algorithmes, soit manuelle, soit de préférence automatique par compilation optimisée
Mais leur usage est délicat et leurs bugs très sournois !
Plusieurs types de codages et d’opérations :
  entiers bornés, arithmétique modulaire signée ou non signée :
  +, −, ∗, /, % (modulo ??), =, ≠, <, ≤, >, ≥, extension de signe
  codage d’ensembles par leur fonctions caractéristiques
  intersection : x&y, union : x|y, complémentaire : !x,
  union exclusive : xˆy
  décalages signés ou non signés : x>>y, x<<y, rotations, etc.
  multiplexeur : x?y,z
  nombres flottants et leur arithmétique

## Slide 53: Vérification des bitvecteurs par Bit Blasting
Idée : transformer la vérification en problème SAT
Opérations arithmétiques : implémentation par circuits booléens
Opérations arithmétiques : les plus simples possibles !
  addition, soustraction : additionneur / soustracteur de l’école, efficace
  multiplication : par décalages et additions successives, cher ! :
  division générale :
  égalité : bit à bit ; différence ≠ → ¬=
  comparaisons : de gauche à droite
Opérations ensemblistes : directement par
Décalages, rotations :
  barrel shifter : composer des décalages de 1,2,4,8,16... bits en envoyant les bits de la décomposition binaire du nombre de décalages / rotations dans des tableaux de multiplexeurs

## Slide 54: Right Barrel Shifter 8 bits
s0
s1
s2
1 0
mux
0
1 0
mux
0

## Slide 55: Exemples de calcul sur bitvecteurs
Un entier n est-il une puissance de 2 ?
unsigned n;
int IsPowerOf2 (x) {
return n & −n == 0;
}
Calculs compliqués, à effectuer sans test ni boucle
  un test est une rupture dans le flot des instructions avec les ralentissements d’accès mémoire et de cache associés
  Une boucle est également une rupture dans le flot d’instructions
  comment faire le même calcul sans boucle, avec une simple séquence d’instructions machines disponibles ?
Henry S. Warren Jr., Hacker’s Delight

## Slide 56: Calcul de la taille d’un ensemble
Nombre de 1 dans un mot (= taille de l’ensemble qu’il code)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
source Hacker’s delight

## Slide 57: Exemples de calcul sur bitvecteurs
Un programme C sans boucle, 21 instructions machine !
int NumberOf1 (unsigned x) {
x = x – ((x>>1) & 0x55555555) ;
x = (x & 0x33333333) + ((x >> 2) & 0x33333333) ;
x = (x + (x >> 4)) & 0x0F0F0F0F0F ;
x = x + (x >> 8) ;
x = x + (x >> 16) ;
return x & 0000003F ;
}
A comparer au dessin de la page précédente !

## Slide 58: Distribution de Max sur 2 ensembles
X = 0b00101010 = {1,3,5}
Y = 0b01100100 = {2,5,6}
Max(X,Y) = 0b0110110 = {2,3,5,6}
X | −X = 0b11111110
X | −X = 0b00101010
X | −X = 0b11010110
X | −X = {z | z ≥ min(X) }
X |&−X | −X = 0b11111110
X | &−Y | −Y = 0b11111100
X | − X | Y = 0b01101110
X | −Max(X,Y) = 0b01101100
= {z | z ≥ min(Y) }
= {z | z ≥ min(Y) }
= {z | X ∪ Y) }
= {2,3,5,6}
Preuve :
Why3
+ Alt-Ergo
+ CVC4

## Slide 59: Esterel : Synchroniseur du parallèle (Gonthier)(cf cours 4 du 23 avril 2013)
XL | −L
XR | −R
XL | R

## Slide 60: Agenda
Principe général de SMT
Egalité avec fonctions non interprétées
Arithmétiques entières et réelles
Bitvecteurs
Tableaux
Quantificateurs
Conclusion

## Slide 61: Théorie axiomatique des tableaux (Mc Carthy)
fonctions non interprétées
+ arithmétique
= indécidable
restrictions sur
les calculs d’indices

## Slide 62: Exemple de preuve sur tableaux

## Slide 63: Preuve par contradiction
réfuter
Règle de l’écriture
de tableau
Instanciation
de l’existentiel
(Skolémisation)

## Slide 64
remplacement de
l’universel par les
index libres n et k
simplification
des trivialités
Instanciation
de l’existentiel

## Slide 65: Preuve par contradiction
Passage aux fonctions
non interprétées
puis cas arithmétiques
... On est vraiment content
de faire faire tout ça à la machine !

## Slide 66: Agenda
Principe général de SMT
Egalité avec fonctions non interprétées
Arithmétiques entières et réelles
Bitvecteurs
Tableaux
Combinaisons de théories
Conclusion

## Slide 67: Combiner les théories : Nelson-Oppen
Formule combinant librement plusieurs théories :
Purification : introduction de variables pour séparer les théories (ces variables peuvent être partagées)
arithmétique
non-interprété
partage de variable

## Slide 68: Mélanger les théories : Nelson-Oppen
1. Arithmétique →
2. Non-interprété :
3. Arithmétique →
3. Arithmétique → → Unsat

## Slide 69: Résumé de la méthode (provisoire)

## Slide 70: Mais la méthode est-elle correcte ?
Oui pour les théories infinitaires et convexes
  infinitaire : admet des modèles infinis
  convexe (constructive) :
Exemples et contre-exemples
  arithmétiques réelles : infinitaires et convexes
  bitvecteurs : ni infinitaire ni convexe
  arithmétiques entières : infinitaires mais non convexes
  OUI :
  NON :
  NON :

## Slide 71: Traitement de théories non-convexes
Exploiter ou engendrer des disjonctions d’égalités et raisonner par cas
Beaucoup d’autres méthodes, voir le séminaire
de Sylvain Conchon ce jour sur ALT-ERGO

## Slide 72: Conclusion
SMT est nettement plus technique et compliqué que SAT, mais indispensable dans beaucoup d’applications
Les algorithmes des diverses théories sont très différent les uns des autres
Pourtant apparemment anodine, la théorie des fonctions non-interprétés est très importante
La combinaison de théories pose des problèmes difficiles, et n’a pas toujours été correcte
Les quantificateurs demandent des heuristiques subtiles
Mais heureusement, tout cela est implémenté
dans de nombreux systèmes, dont plusieurs en open source
(académiques et industriels)

## Slide 73: Bibliographie
Leonardo De Moura et Nikolaj Björner
Satisfiability Modulo Theories: Introduction and Applications
Comm. ACM vol. 54 no. 9, pp. 69-77, sept. 2011
Daniel Kroening et Ofer Strichman
Decision Procedures – An Algorithmic Point of View
Springer, 2008