## Slide 1: Prototypage virtuel de système sur puce pour une simulation rapide et fidèle
Séminaire Collège de France, 29 Janvier 2014
Laurent Maillet-Contoz
STMicroelectronics
Laurent.Maillet-Contoz@st.com
Matthieu Moy
Grenoble INP – Verimag
Matthieu.Moy@grenoble-inp.fr

## Slide 2: Prototypage virtuel de système sur puce pour une simulation rapide et fidèle
Séminaire Collège de France, 29 Janvier 2014
Laurent Maillet-Contoz
System Design Solutions – System Level Modeling
laurent.maillet-contoz@st.com

## Slide 3: Plan
Contexte industriel
Prototypage virtuel de système sur puce
Emergence de nouveaux besoins

## Slide 4: Un exemple de produit
ARM® Cortex™-A53 and Cortex™-A57: processeur 64-bit
Haute performance and fiabilité
Efficacité énergétique exceptionnelle
Codage video 10-bit ultra efficace (HEVC)
Ultra Haute Définition à 60 frames par seconde
Systèmes domestiques connectés ultra-haute bande passante (par ex 8 flux HD)
HDCP 2.2 (sécurité)
HDMI 2.0: 6 GBps / canal
DisplayPort 1.2
Linux
OpenGL
Video4Linux
Gstreamer
Advanced Linux Sound Architecture (Alsa)
Pilotes bas niveau
Logiciel enfoui dans les sous-systèmes

## Slide 5: Les produits à développer : des systèmes sur puce complexes
DAC
DAC
ADC
ADC
GPU
MEM CTLR
CPU CORE
ITC
MMU
TIMER
UART
CPU CORE
ITC
MMU
TIMER
UART
Capteur
Capteur
Multi-processeurs
Nombreuses interfaces E/S
Accélérateurs matériels
Nombreux arbres d’horloges
Plusieurs domaines d’alimentation
Capteurs
SPI
I2C
LIN
CAN
USB
Ethernet
WIFI
Logiciel embarqué
PRCMU
PWM
DOCSIS
Compo
DISPLAY
Audio
H.265
CORE
ITC
MMU
TIMER
UART
CORE
ITC
MMU
TIMER
UART

## Slide 6: Une complexité exponentielle
Chart: 
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Nombre d'IP/sous-systèmes par SoC | 20 | 25 | 28 | 35 | 41 | 45 | 58 | 70 | 85 | 98
% réutilisation | 33 | 38 | 42 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 64 | 69
CORE
ITC
MMU
TIMER
UART
De plus en plus de fonctions
Intégration logiciel/matériel
Fiabilité à maximiser
Chart: Nombre de lignes de code Noyau Linux
| Mars 1994 - 1.0.0 | Mars 1995 -1.2.0 | Janvier 1999 - 2.2.0 | Janvier 2001 - 2.4.0 | Decembre 2003 - 2.6.0 | 2013 - 3.10
Nombre de lignes de code | 176000 | 311000 | 1800000 | 3400000 | 6000000 | 16000000

## Slide 7: Une concurrence exacerbée
Proposer le bon produit
Fournir toutes les fonctionnalités attendues
Arriver au plus tôt sur le marché
Augmentation des coûts de conception
Impact du retard sur les revenus
Chart: 
| 65 nm | 45/40 nm | 28 nm | 20 nm | 16/14 nm
Qualification IP | 8 | 8 | 14 | 20 | 35
Architecture | 3 | 3 | 5 | 11 | 17
Vérification | 12 | 17 | 25 | 50 | 100
Physique | 6 | 8 | 10 | 20 | 25
Prototype | 1 | 1 | 4 | 4 | 4
Validation | 9 | 10 | 13 | 25 | 60
Logiciel | 25 | 40 | 75 | 125 | 250
Chart: 
| 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois
% Perte de part de marché | 0.6 | 3 | 6.6 | 10.2 | 4.6 | 11.2 | 16.9 | 31.8 | 9.1 | 19.6 | 40.4 | 72.5
% Baisse du prix unitaire | 0.8 | 3.6 | 9.4 | 12.8 | 6.3 | 13.7 | 16.9 | 31.8 | 12.4 | 29.1 | 50.9 | 90.1
Obtenir des revenus pour supporter ces coûts

## Slide 8: Prototypage virtuel

## Slide 9: Evolution des flots de conception
Architecture
Codage
Debug
Architecture
Codage
Debug
Développement logiciel
Architecture
Conception
Vérification
Silicium
Carte
Développement matériel
Spécification
Intégration/Validation
Fonctionnalité, sureté, sécurité
Performances
Prototype virtuel
Validation en avance de phase avec des modèles
Interactions logiciel/matériel
Référence commune aux différents métiers
Temps gagné
CORE
ITC
MMU
TIMER
UART
CORE
ITC
MMU
TIMER
UART

## Slide 10: Vérification fonctionnelle de bloc matériel
Carte adresses système
Modèle TLM IP
Modèle TLM IP
Modèle de Processeur
Modèle de bus
Modèle mémoire
Anticiper la mise au point de l’environnement de test
Stimuli
Trace1
Trace2
IP
RTL
Transacteur
?
Test.c
Modèle de référence
  Fonctionnalité
  Registres
  Interfaces de communication
Désambiguïsation de la spécification
Modèle disponible avant le RTL
Mise au point des tests
Réutilisabilité des modèles et des tests

## Slide 11: Développement et intégration logiciel
Carte adresses Système
I/O Device
Modèle TLM IP
Modèle de Processeur
Modèle de Processeur
Modèle TLM IP
Modèle mémoire
E/S
Modèle de bus
Modèles
  Fonctionnalité
  Registres
  Interfaces de communication
Debug interactif
  Vitesse d’exécution
  Observabilité
Représentativité
  Pas de modification du logiciel sur le silicium
Réutilisation des modèles de référence

## Slide 12: Modèles et niveaux d’abstraction
Transistor
Porte logique
Algorithmique
Cycle accurate
modèle de micro-architecture, cycle à cycle
C,
C++
Transfert de registre (RTL)
logique combinatoire et registres ; horloges
VHDL, Verilog
Transactionnel, faible couplage temporel modèle d’architecture avec un temps imprécis
Transactionnel, fort couplage temporel
modèle d’architecture avec un temps précis
Opcode = Read
Addr = 0x42
Data= 0xCAFE
Status= OK
SystemC/TLM
Opcode = Read
Addr = 0x42
Data= 0xCAFE
Status= OK
transaction

## Slide 13: Synchroniser les modèles
SystemC : Ordonnanceur coopératif
TLM : Pas d’horloges pour se synchroniser
Quand rendre la main à l’ordonnanceur ?
P1
Wait (10)
P2
Wait (ev)
ev
Carte adresses Système
Modèle TLM IP
Modèle de Processeur
Modèle de Processeur
Modèle TLM IP
Modèle mémoire
Modèle de bus
Synchronisations explicites
  Nécessaires pour la fonctionnalité
  Actions qui impactent les autres blocs
  Registres de contrôle, status
  Adresses pour synchro inter cpu
  Génération d’interruptions
Réduire le nombre de synchronisations au strict minimum
Synchronize()

## Slide 14: Le temps dans les prototype virtuels
Annotate_timing (20, 30);
Annotate_timing (50, 70);
Annotate_timing (30, 40);
Synchronize();
Initiateur
Périphérique
Bus
Exécution en temps nul ? Peu réaliste pour modéliser les timers
Faible couplage temporel : Cumuler des annotations de temps
Cumul borné par les points de synchronisation
Raisonner sur des intervalles, pas sur des valeurs absolues
Purger le cumul puis rendre la main

## Slide 15: Déploiement industriel
Kit de modélisation
  Primitives de modélisation
  Protocoles de communication
  Expertise et recommandations
Bibliothèque de modèles génériques
Déploiement sur les groupes produits
  Depuis 2005
  Nombreux prototypes virtuels développés
  Grand nombre d’utilisateurs
Expertise reconnue et contribution aux standards
  Donation de propositions de standards
  Participation active à la standardisation
  OSCI TLM1 et TLM2, IEEE 1666
Carte adresses système
Modèle TLM IP
I/O Device
Ligne de commande
Gestion. Config.
Paramètres IP
I/O
IP TLM Model
Modèle de processeur
Modèle de processeur
Modèle de bus
Modèle
Mémoire
Banc de registres
Interface bus
Reset
Comportement
Messaging
Paramètres modèle
Interruption
Frequence
CORE
ITC
MMU
TIMER
UART
CORE
ITC
MMU
TIMER
UART

## Slide 16: Emergence de nouveaux besoins

## Slide 17: Modéliser horloges et alimentation
Fréquences de fonctionnement
Domaines d’alimentation
Validation du logiciel
  Modes fonctionnels
  Points de fonctionnement
Carte adresses Système
I/O Device
Modèle TLM IP
Modèle de Processeur
Modèle de Processeur
Modèle TLM IP
Modèle mémoire
E/S
Modèle de bus
F1
F2
F2
F3
F2
F1
F2
V1
V2
V1
V1
V1
V2
V2

## Slide 18: Interdépendance fonctionnel/extra-fonctionnel
Temps
Niveau de batterie
18
Température
Action du logiciel de contrôle
Seuil T1
Seuil B2
Seuil B1
Gestion thermique dynamique
Gestion dynamique de la consommation
Gestion de la qualité de service
Couplage prototype virtuel/modèle extra-fonctionnel

## Slide 19: Conclusion
Evolution des flots de conception
  Approche de modélisation transactionnelle
Déploiement industriel effectif
  Retour d’expérience depuis 2005
  Intégré aux projets de SoC complexes
Coopération académie/industrie à STMicroelectronics depuis 10 ans
  Avec l’écosystème français : ANR, Pôles de compétitivité, …
  Avec l’écosystème européen : MEDEA, CATRENE, …
Emergence de nouveaux besoins
  Accélération des simulations
  Modélisation des interactions fonctionnel/extra-fonctionnel