## Slide 1: La photographie numérique, un parfait exemple de la puissance de l’informatique
Gérard Berry
Collège de France
Chaire Algorithmes, machines et langages
Cours du 31 janvier 2018, Inria Lille Nord-Europe
gerard.berry@college-de-france.fr
http://www-sop.inria.fr/members/Gerard.Berry

## Slide 2: Sciences et industries, du 19e au 21e siècle
matière
information
L’information, ça ne pèse pas, ne sent pas, ne brûle pas,
mais se conserve, se recopie et se transmet parfaitement
ondes
énergie

## Slide 3: Sciences et industries, du 19e au 21e siècle
matière
information
algorithme
L’information, ça ne pèse pas, ne sent pas, ne brûle pas,
mais se conserve, se recopie et se transmet parfaitement
ondes
énergie

## Slide 4: Agenda
Comment voyons-nous le monde ?

## Slide 5: L’œil humain

## Slide 6: Que voit notre œil ?
Et l’œil voit surtout ce qui bouge…
fovéa
6°
couleurs 60°
noir
et blanc
basse
lumière
lecture 20°

## Slide 7: Quand ca ne bouge pas
L’œil balaye constamment la scène
en s’adaptant constamment
à la distance et à la lumière
source Gibson, 1950

## Slide 8: De l’œil au cerveau et à la perception
Rétine = extraordinaire système de traitement du signal,
Cortex visuel = grand système algorithmique
de réalité virtuelle
⟹ l’image que nous croyons voir n’est qu’une grande
reconstitution algorithmique

## Slide 9: Avec de jolis bugs : ici, que des cercles ronds

## Slide 10: Avec de jolis bugs : ici, que des cercles ronds

## Slide 11: Avec de jolis bugs : ici, que des cercles ronds

## Slide 12: Mais la photographie, c’est différent !
Pas d’adaptation à la distance → flou d’arrière-plan
Photo G. Berry
Bangalore, 2017

## Slide 13: Mais la photographie, c’est différent !
Pas d’adaptation à la lumière → balance des blancs
La photographie est un trucage de la réalité
pour mieux la mettre en valeur !

## Slide 14: Photo numérique = trucage cyber-physique
Faire croire au cerveau qu’il voit une vraie scène, même s’il ne voit pas la photo comme une scène
Il faut des trucages visuels :
  correction de la balance des blancs
  lumière uniforme ⟹ modification de sa dynamique
  mis au point uniforme ⟹ flou d’arrière plan pour détacher le sujet
  profondeur de champ uniforme ⟹ extension artificielle
  …
Mélange fin de physique et d’algorithmique
de plus en plus dominé par l’algorithmique
31/01/2018
14
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 15: Références
Cours de José-Alain Sahel au Collège de France,
Voir encore, la restauration visuelle en perspective
http://www.college-de-france.fr/site/jose-alain-sahel/index.htm
Séminaire de Botond Roska dans ce cours
The First Steps in Vision: Real and Imaginary Processes
http://www.college-de-france.fr/site/jose-alain-sahel/seminar-2016-02-17-11h30.htm
José-Alain Sahel
Botond Roska

## Slide 16: Agenda
Comment voyons-nous le monde ?
La capture de la lumière

## Slide 17: Le capteur photographique
Micro- lentilles
Filtres colorés
Photosites
(pixels ?)
Sensor Array Architecture
Vertical transmission path
Horizontal transmission path
Matrice Bayer
(voir aussi Fuji, Sigma Foveon)
Capteur moderne : 1—50 méga-photosites
(astronomie : 30 giga-photosites !)

## Slide 18: Tailles de capteurs
Surface : si 24x36=1,
APS-C ≈ ½, Micro 4/3 ≈ ¼
Surface : iPhone 7 = 18/864=1/50

## Slide 19: Courbes de réponse
Film = grande dynamique, faibles / fortes lumières douces, bruit
Capteur = linéaire, meilleure définition, beaucoup moins de bruit
mais saturation brutale
capteur numérique
film argentique

## Slide 20: Les trois réglages de la lumière entrante
Indice de lumination (IL ou EV) : doublement ou division par 2 de la lumière entrante
Ouverture (↓) : 1,4→ 2→ 2,8→ 4→5,6→8→11→16
  impact croissant sur la profondeur de champ
Vitesse (↓) : …→1/60→1/125→1/250→1/500→… →1/8 000
  vitesse élevée nécessaire pour les sujets mobiles
Sensibilité (ISO,↑) 100→200→400→800→1600 →3200 → …
  impact croissant sur le bruit
  film argentique : composition du film (40-100-400-800)
  capteur numérique : amplification analogique
Trouver la bonne combinaison
est fondamental pour une bonne photo
31/01/2018
20
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 21: Un avantage décisif de la photo numérique
Argentique : sensibilité définie par le film
  noir et blanc : 50 → 800 ISO
  couleur : 50 → 400 ISO
Numérique : sensibilité définie pour chaque image
  routine : 100 à 3200, spécial 6400, 12800 ou plus
La sensibilité devient un paramètre comme les autres
On peut la mettre en mode automatique
Et, en basse lumière, plus besoin de flash !
31/01/2018
21
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 22
Question : comment fait un téléphone pour produire
de belles photos avec des photosites des dizaines de fois plus petits que ceux d’un appareil standard ?
Réponse : avec d’excellents algorithmes et un
usage intensif de la fusion d’images multiples…
Utilisés aussi par les appareils modernes !

## Slide 23: Agenda
Comment voyons-nous le monde ?
La capture de la lumière
Le développement numérique
31/01/2018
23
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 24: Etapes du développement algorithmique
Dématriçage (dérawtisation)
Lumière et contraste
Balance des blancs
Rendu des couleurs
Netteté (micro-contraste)
Réduction du bruit
Suppression du vignettage et des distorsions
Rétablissement de la perspective
Et beaucoup d’améliorations par fusion d’images
31/01/2018
24
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 25: L’image crue (raw)
Source G. Berry / DxO.com

## Slide 26: Dématriçage (dérawtisation)
6287 3891 6027 3943 5840 3414
1812 6181 1941 5912 2027 5912
6412 4012 6300 4119 5917 2718
1845 6521 1914 5918 2718 5428
Image crue
RAW, NEF, ORF...
Image cuite
TIFF, JPEG, PNG...
184 52
110
165 62
131
112 75
148
150 37
120
123 88
160
100 99
185

## Slide 27: Le dématriçage, très délicat
Difficulté fondamentale : le moiré
autrefois : filtre anti-aliasing; maintenant : algorithmes
Source DxO.com

## Slide 28: Lumière et contraste
Source G. Berry / DxO.com

## Slide 29: Balance des blancs
Automatique = difficile, jpeg = trop tard ⟹ garder le raw !
Source G. Berry / DxO.com

## Slide 30: Rendu des couleurs
Source G. Berry / DxO.com

## Slide 31: Netteté – uniforme ou non ?
Source G. Berry / DxO Otpics Pro

## Slide 32: Correction locale du flou d’objectif
Source DxO.com

## Slide 33: Netteté – en fonction de l’objectif
Source G. Berry / DxO Optics Pro

## Slide 34: Amélioration de la lumière
Source G. Berry / DxO Optics Pro

## Slide 35: Evolution des histogrammes
lumière / contraste
balance des blancs
rendu des couleurs
netteté
amélioration
de la lumière

## Slide 36: Image (très) bruitée
Source DxO.com

## Slide 37: Réduction du bruit – une image
Source DxO.com

## Slide 38: Réduction du bruit – fusion de 4 images
maintenant standard sur DxO One : Super Raw
Source DxO.com

## Slide 39: Agenda
Comment voyons-nous le monde ?
La capture de la lumière
Le développement numérique
Autres corrections automatiques
31/01/2018
39
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 40: Aberrations chromatiques
Exemples : franges violettes
Source DxO.com

## Slide 41: Vignettage + distorsions
Source G. Berry / DxO Optics Pro

## Slide 42: Vignettage + distorsions : et hop !
Source G. Berry / DxO Optics Pro

## Slide 43: Distorsions + netteté + lumière
Source DxO.com

## Slide 44: Distorsions + netteté + lumière
Source DxO.com

## Slide 45: … Et pour un clic de plus, la perspective
contrôle manuel souvent préférable
Source DxO.com / DxO Optics Pro

## Slide 46: Agenda
Comment voyons-nous le monde ?
La capture de la lumière
Le développement numérique
Autres corrections automatiques
Amélioration par fusion d’images
31/01/2018
46
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 47: HDR – High Dynamic Range
©DxO Labs – Hugo Uyttersprot / CMN – Sainte Chapelle

## Slide 48: HDR – High Dynamic Range
©DxO Labs – Hugo Uyttersprot / CMN – Sainte Chapelle

## Slide 49: Focus Stacking
image 1
m.a.p.avant
image 1
m.a.p. arrière
fusion
des 8 images
En standard dans de plus en plus d’appareils

## Slide 50: Fusion et réalité virtuelle en imagerie médicale
Source Francis Besse, Centre de Cardiologie du Nord

## Slide 51: Agenda
Comment voyons-nous le monde ?
La capture de la lumière
Le développement numérique
Amélioration par fusion d’images
La conception des nouveaux appareils
31/01/2018
51
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 52: La nouvelle façon de faire
Si on sait caractériser les distorsions physiques,
alors on peut les corriger algorithmiquement
Si on sait fusionner des images, alors on peut
compenser certaines insuffisances de la physique
⟹ l’appareil et les algorithmes doivent être conçus
de façon conjointe

## Slide 53: Le reflex à miroir (24x36, APS-C)
Le standard de l’argentique, devenu numérique vers 2000, très bon en 2010, superlatif en 2017

## Slide 54: Suppression du miroir
reflex avec miroir
sans miroir
source dxo.com
Rendu possible par la visée électronique
(écran arrière ou viseur hauteur d’œil)
beaucoup plus simple et léger

## Slide 55: Objectif collé au capteur (airless design)
Classique : Sony Rx iii, 1”
Airless : DxO One, 1”
Même capteur, même ouverture, même sensibilité
Objectif optimal à ouverture maximale
Technologie née dans les téléphones

## Slide 56: Stabiliser les capteurs et objectifs
Compenser le tremblement du photographe
  détection : accéléromètres / gyromètres
  calcul : microprocesseur / logiciel
  action : mouvements du capteur ou de lentilles d’objectif
  peut gagner 5EV, mais inefficace sur les sujets mobiles
Capteur Pentax (Olympus → 5 axes)
31/01/2018
56
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 57: Bonus du capteur stabilisé : pixel shift
Idée : utiliser le moteur de stabilisation du capteur pour augmenter la résolution
En pratique : décaler successivement le capteur de fractions de pixel, puis fusionner les images
  introduction : Hasselblad 2011, puis Ricoh / Pentax K1
  exemple : Olympus OMD-EM1 MkII : 20 → 50/80 Mpx
Limitations : sur pied, pas de vent si paysage,
obturateur électronique pour supprimer les vibrations
31/01/2018
57
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 58: Choisir son capteur : grand (FF=24x36, ou plus)
Visée +++ (reflex), ++ (électronique)
Qualité d’image +++
Uniformité d’image +
Profondeur de champ / bokeh +++
Ergonomie : +++
Poids et prix du boîtier et des objectifs −
Lentilles et capteurs lourds ⟹ stabilisation difficile
Le choix préféré des professionnels
(accrochés à la tradition ?)
31/01/2018
58
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 59: Choisir son capteur : moyen (APS-C, 𝝁4/3)
Visée ++ (si reflex optique ou électronique)
Qualité d’image ++/+++
Uniformité d’image : ++
Profondeur de champ / bokeh ++
Ergonomie : +++
Poids et prix du boîtier et des objectifs +
Capteurs et objectifs légers : stabilisation +++ (5 EV !)
Excellent choix pour les amateurs éclairés
La différence avec le 24x36 ne se voit que
sur les très grands tirages
31/01/2018
59
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 60: Choisir son capteur : Minus (téléphone)
Visée : bof (écran ou téléphone)
Qualité d’image + → ++
Uniformité d’image + → ++
Profondeur de champ / bokeh − → +(par logiciel ?)
Ergonomie bof
Poids et prix du boîtier et des objectifs ++
Stabilisation : peu fréquente (mais grand-angle)
De toutes façons, on en a déjà un dans son téléphone,
avec des images meilleures que les anciens compacts
31/01/2018
60
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 61: … et bien sûr parfaits pour les selfies !
Photos G. Berry, Athènes / Santorin 2015, Selfie New Delhi 2017

## Slide 62: Agenda
Comment voyons-nous le monde ?
La capture de la lumière
Le développement numérique
Amélioration par fusion d’images
La conception des nouveaux appareils
L’ergonomie, essentielle pour le photographe
31/01/2018
62
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 63: Ergonomie de la prise de vue
Algorithmes → outils précieux pour le photographe, inaccessibles à la physique seule
  écran tactile, viseur électronique ou optique augmenté
  gadgets précieux : niveaux, perspectives, impression, wifi,…
  calcul fin et correction facile de l’exposition, histogramme, coloration des zones mal exposées
  mise au point et suivi automatique + focus-peaking, accrochages de visages, etc.
  HDR et focus stacking automatique
  panneau de contrôle global, personnalisation des commandes
  … (la liste s’allonge tous les ans)
31/01/2018
63
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 64: Panneau de contrôle

## Slide 65: Focus Peaking
Source phototrend.fr
Très rapide, encore mieux dans le viseur

## Slide 66: Possibilités récentes des sans-miroirs
Appareils beaucoup plus compacts
Viseur augmenté
Vue parfaite en basse lumière
Test de profondeur de champ sans assombrissement
Obturateur électronique totalement silencieux et sans aucune vibration
  mais attention aux sujets mobiles, fortement déformés !
Rafale ultra-rapide (Olympus / Panasonic 60 raw / s)
Mais certains préfèrent le viseur optique, no problem !
31/01/2018
66
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 67: Retouche, classement, impression
Logiciels de développement et retouche
  DxO Photolab, Adobe Lightroom, PhaseOne Capture One, DarkTable, Digikam, etc.
Logiciels d’édition avancée : Photoshop, GIMP
Logiciels de visualisation et de classement
  importance des Metadata EXIF (heure, lieu, annotations,…)
Mise en réseau immédiate (milliards d’images / jour)
  sites amateurs ou professionnels
  Mais qui sait qui en fait quoi ?
Impression jet d’encre
  qualité et durabilité devenant exceptionnelles
  mais il faudrait un autre exposé sur les algos d’impression !
31/01/2018
67
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 68: L’avenir ne ressemblera pas au passé !
Téléphone : faible épaisseur → multi-capteurs
Téléphone : faible épaisseur → matrice de capteurs
Téléphone : faible épaisseur → imagerie 3D, etc
Multi-images → LiveView, entre photo et vidéo
Multi-images → choix des zones nettes pour fusion
Multi-images → choix des sourires
Amélioration automatique → lumière, contraste, couleur
Amélioration automatique → analyse de scènes
Amélioration automatique → deep learning

## Slide 69: Conclusion : un changement massif en 20 ans
Fusion physique / informatique, grande puissance de calcul, algorithmes performants, logiciels fiables
Qualité technique très supérieure à celle de l’argentique (ne concerne pas forcément les artistes)
Grande diversification des appareils
Prise et diffusion plus faciles et moins coûteuses
La photo est magique parce qu’elle abolit le temps
en montre l’immobilité des choses et gens mobiles
Mais un bon appareil ne fait pas un bon photographe
(je ne sais pas parler de la vidéo)
31/01/2018
69
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 70: Remerciements et références
Merci à Frédéric Guichard, Directeur scientifique de DxO Labs, qui m’a tout appris dès 2008 :
  http://www.college-de-france.fr/site/gerard-berry/seminar-2008-03-21-11h10.htm (repris ici)
Merci à Henri Maître, qui a fait un séminaire sur la photo (assez différent) dans mon cours de nov. 2014 à Lyon :
  Lire son livre « Du photon au pixel » ,
  https://iste-editions.fr/products/du-photon-au-pixel-1
Voir également le colloque Académie des sciences – Académie des Beaux Arts sur la photographie
  http://www.academie-sciences.fr/fr/Seances-publiques/la-photographie.html
  Le développement photographique et la chimie de l’argentique vidéo de Jacqueline Belloni (CNRS)
31/01/2018
70
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 71: Pour chaque selfie, que d’algorithmes !
Photos G. Berry, Athènes 2015
31/01/2018
71
G. Berry, Collège de France à Lille

## Slide 72: Mais comment fait un téléphone ?
Air-less design
Circuits rapides (certains dédiés)
Prises de vue multiples
Maintenant objectifs multiples
Algorithmes nombreux et sophistiqué
  développement
  anti-bruit
  traitement de la lumière
  traitement des distorsions
  analyse de l’image, reconnaissance
  traitement des visages, etc.
  flou d’arrière-plan algorithmique
31/01/2018
72
G. Berry, Collège de France à Lille